Viborg, d. 1. december 2005

# Reparation af Ford Consul GT 1973 for Jan Luxenburger

Alle dele leveres med i bilen – dog er kun venstre, bagerste skærmkant medleveret, da jeg ikke kunne få andre. Jeg håber resten kan laves i hånden; ellers giv besked.

Værkstedet – forudsat at de taler tysk – kan til enhver tid træffe mig på +45 40422516. Engelsk er også ok; men polsk kan jeg desværre ikke.

### Ekstra detaljer udover nedenstående, som er sendt via mail:

- huller fra emblemer skal fjernes

- nye medleverede emblemer monteres som markeret på bilen (motorhjelm) og vist på vedlagte tegning (bagsmæk)

- der skal ej monteres pyntelister på siden af bilen, dog genmonteres pyntelister i skærmkanter og på paneler.

- to nye spejle er leveret og bedes monteret

- der leveres en ekstra højre dør. I kan enten lave den eller den dør der sidder på bilen; alt efter hvad der er bedst/billigst. Anvendes den ekstra dør, skal chromlister, lås, rude mv. fra eksisterende dør monteres på den nye.

- BEGGE styrekugler v. tandstang + BEGGE styrestænger skiftes, incl manchetter

- Gummiliste på forkofanger fastgøres

- om muligt gerne forchromning af ventildæksler + højre kofangerhorn (foran)

- Bunden skal ikke rustbeskyttes med undervognsbehandling men lakeres/grundes

- Pynteliste til motorhjelm medleveres og nittes på motorhjelm

- husk nu at bruge rudefedt ved rudemontering – de er utætte nu!

- afmonterede dele sendes retur til mig

### Generelt som sendt i mail af 7. november 2005

Bilen: en Ford Consul GT fra 1973. Motoren er en 2,8 V6 fra 1978, fra Ford Granada, med ca. 150.000 km på bagen. Der er ilagt C3 automatgearkasse. Bemærk at der ej er oliekøler, men intermistisk udført kølespiral i kobberrør - men det virker fint.

Bilen er renoveret i 1995 og lakeret rød, med sort tag udført som "vinyltag" vha nopret bodyspray. Jeg vil gerne beholde denne slags tag hvis det kan lade sig gøre (der er kun mindre rustbobler på taget, så mit forslag er at udbedre dem og give taget en ny sort lak, halvmat).

#### Generelle ønsker

Bilen skal undergå en totalrenovering, dvs. undervogn sandblæses og lakeres. Karrosse repareres for rust og spartles efter behov. Bilen strippes totalt og også indvendig laves evt. rust og grundes/rustbeskyttes. Sæder indvendig foran opstrammes i fjedrene om muligt. Ellers ingen interiørarbejde.

Bilen leveres så den kan køre, men evt. uden nr. plader pga overskredet synsdato. En del af inderbeklædning + bagsæder vil være fjernet herfra. Til Højre dør leveres et ekstra eksemplar som er bedre end det eksisterende. Alle reservedele leveres med herfra, bortset fra bagpotten (måske kan den eksisterende repareres).

Bilen hellakeres med kvalitetslak svarende til MOTIP farvekode 42630 (farveprøve er sprayet på bilen). Taget udføres som nuværende med sort, halvmat lak (hvis det giver problemer kan vi evt. aftale andet).

#### Den færdige bil

Jeg ønsker en køreklar bil hvor også motor er justeret, ventiler stillet osv. Bilen skal kunne klare at blive synet i DK. Alle pyntelister monteres igen, dog kan lister på karrossens side udelades. Også de gamle inderskærme skal ej monteres igen, da de er tærede. Emblemer placeres efter nærmere anvisning.

#### Øvrigt

Skulle der mangle reservedele, kan jeg med 99% sandsynlighed skaffe dem. Alle ekstrareparationer aftales forinden med mig. Jeg kan evt. selv bringe bilen til værkstedet.

Skulle der være spørgsmål, så kontakt mig.

### Selve reparationslisten:

| Beskrivelse |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilen er en 1973 Ford Consul GT 3,0, men har fået en nyere 2,8 V6 motor fra 1978 (også Granada). |
| Jeg leverer selv delene til arbejdet. |  |  |  |  |
| Reparationer som skal laves inden syn (oktober 2005): |  |  |
| beskrivelse |  |  |  | Foto |  |  |
| Pladearbejder |  |  |  |  |  |  |
| Højre bagvange tæt på fjederskål: gennemtæring ca. 4 cm | Ja |  |  |
| diameter. Skal svejses efter gældende regler. |  |  |  |
| Venstre inderpanel, gennemtæring ca. 4 cm diameter. | Ja |  |  |
| Alle 4 donkraftfæster fornyes |  |  | Ja |  |  |
| Skærmkanter fornys + div. Andre gennemtæringer på skærme | Ja |  |  |
| Bagerste stenplade udskiftes |  |  | nej |  |  |
| Mindre gennemtæringer i v. panel udbedres | ja |  |  |
| Tæring under batteri i motorrum |  |  | nej |  |  |
| Generelt rustbobler i lak, småtæringer hist og her | nej |  |  |
| Mekaniske reparationer |  |  |  |  |  |
| venstre forhjulsleje fornyes |  |  | Nej |  |  |
| begge styrekugler v. tandstang skiftes pga slør | Nej |  |  |
| Begge yderled af tandstang skiftes + nye manchetter | nej |  |  |
| Utæthed ved overgang fra automatgearkasse til kardanaksel | Nej |  |  |
| (mister en smule gearolie) - forny bundkarpakning, samt |  |  |  |
| simmering v. kardananksel |  |  |  |  |  |
| Nye bremseslanger bag |  |  | nej |  |  |
| Ny bagpotte + ej vedlagt!! |  |  | Nej |  |  |
| Håndbremsekabel gøres fast (der mangler en møtrik ved et | Nej |  |  |
| gennemløbssted) |  |  |  |  |  |  |
| Dreje nyt gevind til antenne (eller om nødvendigt montere en | ja |  |  |
| ny antennefod + passende antenne der matcher bilens alder |  |  |  |
| bærearm venstre bag: stødpude skiftes |  | nej |  |  |
| Forrude skiftes. |  |  |  | Nej |  |  |
| Bagrude udtages, gummiliste skiftes og tætnes (utæt nu) | nej |  |  |
| Evt. monter nyt bagtøj hvis vedlagte vurderes at være bedre | nej |  |  |
| end eksisterende bagtøj |  |  |  |  |  |
| Motor |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor udtages og adskilles, kontrolleres for evt. defekter. | ja |  |  |
| Ompakkes, rengøres og lakeres m. varmefast lak. |  |  |  |
| Dreje nyt gevind til luftfilterskrue i karburatorens topstykke | nej |  |  |
| (alm. Solexkarburator). |  |  |  |  |  |

Jan Luxenburger